## Slide 1: IPv6
3. část

## Slide 2: Hlavička IPv6

## Slide 3: Hlavička IPv6
Verze IP = 6
Třída dat – 4 bity (0 – 15). Specifikuje přenášená data pro případ rozhodování v okamžiku zahlcení sítě.
A) 0 – 7 – klasický provoz
  0 – nespecifikovaná data
  1 – provoz na pozadí
  2 – automatický provoz
  4 – uživatelem prováděné velké přenosy (ftp)
  6 – interaktivní provoz (telnet)
  7 – řízení sítě (směrovací protokoly)
B) 8 – 15 určeno pro přenosy v reálném čase (audio)

## Slide 4: Hlavička IPv6
Datagramy s nižší hodnotou se zahazují dříve než s hodnotou vyšší – platí pouze pro interval 8 – 15
Oba intervaly se zpracovávají odděleně

## Slide 5: Hlavička IPv6
Identifikace toku dat – řeší směrování datagramů
Datagramy jednoho souboru dostanou svou identifikaci
Směrovač řeší úlohu směrování pouze pro první datagram
Cestu si uloží do paměti (max. na 6 vteřin)
Zbylé datagramy posílá na základě záznamu v paměti
Lze využít i k zajištění šířky přenášeného pásma

## Slide 6: Hlavička IPv6
Délka dat – specifikuje délku IP datagramu
Velikost – 2 bajty
Možnost zvětšení – v další hlavičce

## Slide 7: Hlavička IPv6
Další hlavička – specifikuje typ následující hlavičky

## Slide 8: Další hlavičky
Nepovinná položka
Obsahuje jen nutné hlavičky
Pole délka hlavičky – specifikuje posunutí, které je potřeba udělat k další hlavičce

## Slide 10: Informace pro směrovače
Obsahuje informace (volby) pro směrovače přepravující datagram
Pole „typ“ – 1 byte
Pole „délka“ – 1 byte
Pole „vlastní volba“

## Slide 11: Pole „typ“
Skládá se z 8 bitů:
aabxxxxx
„aa“ – sdělují co má směrovač s datagramem udělat pokud nerozezná tuto volbu:
„b“ – možnost změny volby směrovačem