## Slide 1: IPv6
2. část

## Slide 2: IP adresa
Zápis je realizován v 16-kové soustavě
128 bitů (16 bytů) rozděleno po 2 bytech oddělených dvojtečkou
Ukázka globální individuální adresy (obdoba IPv4 veřejné adresy)
2001:0db8:ab00:00c3:0000:0000:0000:0002

## Slide 3: IP adresa
ff01:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0101
Pro zjednodušení lze použít následující pravidla:
počáteční nuly v každé dvojici bytů lze vynechat
  např. ff01:0:0:0:0:0:0:101
sousedící nulu lze nahradit dvojitou dvojtečkou ::
  např. ff01::101
Zkrácení zápisu lze provést pouze jednou!!! (nejednoznačnost interpretace)

## Slide 4: IP adresa
Špatný zápis adresy:
2001::FFD3::57ab
Možné interpretace:
2001:0:0:0:0:FFD3:0:57ab 2001:0:0:0:FFD3:0:0:57ab 2001:0:0:FFD3:0:0:0:57ab 2001:0:FFD3:0:0:0:0:57ab

## Slide 5: IP adresa
RFC 5952 – zaveden „kanonický zápis“
Účelem je snížit polymorfii adres
Aplikace na vstupu podporuje všechny tvary adres, ale na výstupu je používán pouze kanonický zápis
Pravidla kanonického zápisu:
  šestnáctkové číslice se zapisují malými písmeny
  vynechání počátečních nul ve čtveřici je povinné
  konstrukce "::" musí mít co největší efekt – musí pohltit všechny sousední nulové skupiny

## Slide 6: Typy adres
Individuální adresy (unicast)
  označují jedno rozhraní připojeného počítače či zařízení
Skupinové adresy (multicast)
  představují adresu skupiny síťových rozhraní. Paket se skupinovou cílovou adresou bude dopraven všem členům skupiny. Tyto adresy se používají nejčastěji pro šíření zvukového či obrazového signálu, videokonference a podobně
Výběrové adresy (anycast)
  také označují skupinu síťových rozhraní, ale datagram bude dopraven jen na jedno z nich
Neexistuje broadcast!!!

## Slide 7: Typy adres
prefix | význam
::/128 | nedefinovaná adresa
::1/128 | lokální smyčka (loopback)
fc00::/7 | unikátní individuální lokální - používají se jen lokálně, ale s velkou pravděpodobností jsou globálně jednoznačné
fe80::/10 | individuální lokální linkové adresy - jsou jednoznačné jen v rámci linky
ff00::/8 | skupinové
ostatní | individuální globální
Jednotlivé druhy adres sloužící různým účelům jsou navzájem rozlišeny pomocí prefixů. Podle počáteční skupiny bitů v adrese poznáte, jakého druhu je

## Slide 8: Prefix
Prefixy se zapisují stejně jako v IPv4 adresa/délka, kde adresa určuje začátek adresy (její nevýznamné bity bývá zvykem vynulovat) a délka definuje, kolik bitů je významných.
Například prefixu ff00::/8 vyhoví každá adresa, jež má v prvních osmi bitech samé jedničky.